## Slide 1: Финальный отчет
Главный инженер проекта управления геологического сопровождения бурения скважин АО «ИГиРГИ»
Мурдалов З.Л._________
Заместитель начальника управления геологического сопровождения бурения скважин АО «Самотлорнефтегаз»
Усов И.А. _________
Контроль качества и коррекция магнитных дирекционных измерений в процессе бурения
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: | {{field}}
КУСТ: | {{pad}}
СКВАЖИНА: | {{well}}
ТИП: | {{type}}
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: | {{end_date}}

## Slide 2: Общая информация
Компания: | ОАО «Самотлорнефтегаз» | Источник геомагнитной привязки: | HDGM 2023
Месторождение: | Самотлорское | Дата геомагнитной привязки: | 16.08.2023
Куст: | 559Е | Напряженность геомагнитного поля (нТл): | 59825.4
Скважина: | 17544 | Магнитное наклонение (град): | 78.459
Система координат: | Условная система | Магнитное склонение: | 15.74585
Широта: | 61° 01' 38.0"N | Угол сближения меридианов: | -1.25415
Долгота: | 76° 36' 59.2"E | Напряженность грав. поля (G): | 1.000963
N/Y[м]: | 17503.11 | Принятое направление на север: | Картографический
E/X[м]: | 8435.37 | Даты сопровождения до Т1: | 18.08.2023-27.08.2023
Альтитуда точки отсчета[м]: | 61.79 | Даты сопровождения до Т3: | 31.08.2023-04.09.2023
Подрядчик по ННБ: | АО "Башнефтегеофизика" | Подрядчик по бурению: | ООО "КАТойл-Дриллинг"

## Slide 3
Графики контроля качества
Качество исходных замеров датчиков акселерометра, в целом, удовлетворительное. Замеры, не прошедшие контроль качества по параметру напряженности гравитационного поля (Gtotal) и/или магнитному наклонению (Dip), были исключены из многоточечного анализа (MSA).

## Slide 4
Качество замеров датчиков магнитометра удовлетворительное. Отсутствуют значительные перепады по параметру напряжённости геомагнитного поля (Btotal). Замеры, не прошедшие контроль качества по параметру напряженности геомагнитного поля, были исключены из многоточечного анализа (MSA).
Графики контроля качества

## Slide 5
Проекции

## Slide 6
По результатам анализа данных из памяти прибора наблюдается соответствие исходных замеров датчиков акселерометра и магнитометра замерам, переданным подрядчиком по ННБ в процессе бурения. Соблюдена дискретность данных из памяти прибора, расхождение по времени между замерами в реальном времени и замерами из памяти инклинометра составило XX-XX минут.
Таблица сравнения сырых данных из памяти прибора с данными, передаваемыми в реальном времени:
Анализ данных из памяти инклинометра

## Slide 7
Выводы:
Качество исходных замеров датчиков акселерометра и магнитометра, удовлетворительное. Замеры не прошедшие контроль качества были исключены из многоточечного анализа (MSA);
В процессе бурения коррекция азимутальных углов осуществлялась методом короткой НУБТ (SCC) и по результатам многоточечного анализа данных (MSA). Расхождение на конечную точку замера {{meas_dot}} м по горизонтали составило {{hor_waste}} м {{hor_word}} относительно траектории подрядчика по ННБ;
Расхождение по вертикали составило {{ver_waste}} м {{ver_word}} траектории подрядчика по ННБ.
Общий отход составил {{comm_waste}} м;
По результатам анализа данных из памяти прибора наблюдается соответствие исходных замеров датчиков акселерометра и магнитометра замерам, переданным подрядчиком по ННБ в процессе бурения.
Бурение горизонтальной секции ствола скважины завершено ДД.ММ.ГГГГ при забое XXXX MD м.
Рекомендации:
Расчёт и использование поправки на прогиб КНБК;
Контроль работы прибора инклинометрии и использование приборов с актуальными калибровками;
Проведение перед началом сборки и спуска КНБК roll test для проверки прибора инклинометрии;
Предоставление подрядчиком по ННБ данных из памяти прибора для осуществления дополнительного контроля траектории.
Выводы и рекомендации