## Slide 1: Финальный отчет
Главный инженер проекта управления геологического сопровождения бурения скважин АО «ИГиРГИ»
Мурдалов З.Л._________
Начальник отдела.
Отдел геологического сопровождения
ЭБ и ЗБС АО «Самотлорнефтегаз»
Табатчиков Ю.А. _________
Контроль качества и коррекция магнитных дирекционных измерений в процессе бурения
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: | {{field}}
КУСТ: | {{pad}}
СКВАЖИНА: | {{well}}
ТИП: | {{type}}
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: | {{end_date}}

## Slide 2: Общая информация
Компания: | ОАО «Самотлорнефтегаз» | Источник геомагнитной привязки: | HDGM 2023
Месторождение: | Самотлорское | Дата геомагнитной привязки: | 16.08.2023
Куст: | 559Е | Напряженность геомагнитного поля (нТл): | 59825.4
Скважина: | 17544 | Магнитное наклонение (град): | 78.459
Система координат: | Условная система | Магнитное склонение: | 15.74585
Широта: | 61° 01' 38.0"N | Угол сближения меридианов: | -1.25415
Долгота: | 76° 36' 59.2"E | Напряженность грав. поля (G): | 1.000963
N/Y[м]: | 17503.11 | Принятое направление на север: | Картографический
E/X[м]: | 8435.37 | Даты сопровождения до Т1: | 18.08.2023-27.08.2023
Альтитуда точки отсчета[м]: | 61.79 | Даты сопровождения до Т3: | 31.08.2023-04.09.2023
Подрядчик по ННБ: | АО "Башнефтегеофизика" | Подрядчик по бурению: | ООО "КАТойл-Дриллинг"

## Slide 3
Графики контроля качества
Качество исходных замеров датчиков акселерометров, в целом, удовлетворительное. Отсутствуют значительные перепады по параметру напряжённости гравитационного поля (Gtotal). Замеры, не прошедшие контроль качества по параметру Gtotal и/или магнитному наклонению (Dip), были исключены из многоточечного анализа (MSA).

## Slide 4
Качество замеров датчиков магнитометров, в целом, удовлетворительное. Отсутствуют значительные перепады по параметру напряжённости геомагнитного поля (Btotal). Замеры, не прошедшие контроль качества по параметру напряженности геомагнитного поля, были исключены из многоточечного анализа (MSA).
Графики контроля качества

## Slide 5
Проекции

## Slide 6
Анализ данных, полученных по протоколу WITS0
Комментарий:
Подрядная организация по ННБ настроила передачу исходных замеров акселерометров и магнитометров в процессе бурения по протоколу WITS0 в полном объеме в рамках рейса …. По рейсу … данные не передавались (и т.д. в зависимости от ситуации)
Полнота предоставления данных | Корректность настроек | Соответствие данных
В полном объеме/ частичное предоставление данных |  | 

## Slide 7
По результатам анализа данных из памяти прибора наблюдается соответствие исходных замеров датчиков акселерометра и магнитометра замерам, переданным подрядчиком по ННБ в процессе бурения. Соблюдена дискретность данных из памяти прибора, расхождение по времени между замерами в реальном времени и замерами из памяти инклинометра составило XX-XX минут.
Таблица сравнения сырых данных из памяти прибора с данными, передаваемыми в реальном времени:
Анализ данных из памяти инклинометра

## Slide 8
Выводы:
Качество исходных замеров датчиков акселерометров и магнитометров, в целом, удовлетворительное. Замеры не прошедшие контроль качества были исключены из многоточечного анализа (MSA);
В процессе бурения коррекция азимутальных углов осуществлялась методом короткой НУБТ (SCC) и по результатам многоточечного анализа данных (MSA). Расхождение на конечную точку замера {{meas_dot}} м по горизонтали составило {{hor_waste}} м {{hor_word}} относительно траектории подрядчика по ННБ;
Расхождение по вертикали составило {{ver_waste}} м {{ver_word}} траектории подрядчика по ННБ.
Общий отход составил {{comm_waste}} м;
По результатам анализа данных из памяти прибора наблюдается соответствие исходных замеров датчиков акселерометра и магнитометра замерам, переданным подрядчиком по ННБ в процессе бурения.
Бурение горизонтальной секции ствола скважины завершено ДД.ММ.ГГГГ при забое XXXX MD м.
Рекомендации:
Использование приборов с актуальными калибровками с контролем корректности функционирования инклинометров в скважинных условиях;
Запрет на использование проблемных инклинометров до предоставления результатов поверочных/калибровочных работ;
Проведение перед началом сборки и спуска КНБК roll test для проверки работоспособности прибора инклинометрии;
Выводы и рекомендации